### Кручение

Такой вид деформации, при котором в поперечных сечениях возникает только одни крутящие моменты — Мк. Знак крутящего момента Мк удобно определять по направлению внешнего момента. Если при взгляде со стороны сечения внешний момент направлен против час.стр., то Мк>0 (встречается и обратное правило). При кручении происходит поворот одного сечения относительно другого на угол закручивания -(. При кручении круглого бруса (вала) возникает напряженное состояние чистого сдвига (нормальные напряжения отсутствуют), возникают только касательные напряжения. Принимается, что сечения плоские до закручивания остаются плоскими и после закручивания — закон плоских сечений. Касательные напряжения в точках сечения изменяются пропорционально расстоянию точек от оси. Из закона Гука при сдвиге: (=(G, G — модуль сдвига,  ,  — полярный момент сопротивления круглого сечения. Касательные напряжения в центре равны нулю, чем дальше от центра, тем они больше. Угол закручивания , GJp — жесткость сечения при кручении.  — относительный угол закручивания. Потенциальная энергия при кручении: . Условие прочности: , [(] =, для пластичного материала за (пред принимается предел текучести при сдвиге (т, для хрупкого материала – (в – предел прочности, [n] – коэффициент запаса прочности. Условие жесткости при кручении: (max([(] – допустимый угол закручивания.

### Кручение бруса прямоугольного сечения

При этом нарушается закон плоских сечений, сечения некруглой формы при кручении искривляются – депланация поперечного сечения.

Эпюры касательных напряжений прямоугольного сечения.

;  ,  Jk и Wk — условно называют моментом инерции и моментом сопротивления при кручении. Wk= (hb2,

Jk= (hb3, Максимальные касательные напряжения (max будут посредине длинной стороны, напряжения по середине короткой стороны:  (= (((max, коэффициенты: (,(,(  приводятся в справочниках в зависимости от отношения h/b (например, при h/b=2, (=0,246; (=0,229; (=0,795.